# Богословский филиал МОУ Озерской СОШ

# Тема проекта:

# ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА

# Авторы: Толстых Елена, Хомуткова Алена,

# Коновалова Марина, Сисина Марина

# Руководитель: Курапова С.Н.,  учитель физики и математики

# с.Богословка, 2010

# Тема проекта: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА

# Творческое название: А нам всем до лампочки – энергосберегающей.

# Проблема: является ли экономия электроэнергии единственным преимуществом энергосберегающих ламп?

# Выдвигаемая гипотеза: Энергосберегающие лампы  используются не только потому, что экономят деньги.

# Цель: выяснить плюсы и минусы использования энергосберегающих ламп.

# Задачи:  рассмотреть устройство и применение энергосберегающих ламп, дать рекомендации по выбору ламп.

# Ход работы:

# Выяснить, что такое энергосберегающие лампы.

# Рассмотреть устройство и применение энергосберегающих ламп.

# Определить плюсы и минусы энергосберегающих ламп. Меры предосторожности при их использовании.

# Предложить рекомендации по выбору ламп.

С 1 сентября 2009 года в Европе прекращена продажа ламп накаливания. Из продажи изъяты лампы 100 ватт и более. В России также скоро должен быть установлен запрет на оборот ламп накаливания и введены в обращение энергосберегающие лампы.  Мы существенно отстаём от остального мира по использованию энергосберегающих ламп: в Китае на 100 жителей уже приходится 80 энергосберегающих ламп, в Европе - 35-40, а на 100 россиян - всего 2-3.

# Что такое энергосберегающие лампы.

Текущая версия (не проверялась)

Энергосберега́ющая ла́мпа — электрическая лампа, обладающая существенно большей светоотдачей, чем лампы накаливания. Поэтому применение энергосберегающих ламп экономит электроэнергию. Под энергосберегающими лампами чаще всего имеются в виду компактные лампы дневного света.  Благодаря применению современных технологий, они потребляют в четыре-пять раз меньше электричества, чем лампы накаливания, и при этом дают столько же света!

# Устройство и применение энергосберегающих ламп.

Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, корпуса лампы дневного света и электронного блока. Цоколь предназначен для подключения лампы к сети. Электронный блок обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение лампы. Благодаря ему энергосберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания. Светящийся корпус компактной лампы дневного света наполнен парами ртути и инертным газом, а её внутренние стенки покрыты люминофором. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.

Сейчас энергосберегающие лампы выпускаются разнообразных видов и форм. Они  используются для освещения жилых помещений, офисов, торговых залов, магазинов, производственных помещений, наружного освещения. Все объясняется тем, что   энергосберегающие лампы позволяют создать красивую цветовую гамму – различные виды люминофора окрашивают свет лампы в разные цвета.

Расчеты экономии денежных затрат при использовании энергосберегающих ламп даже с учётом  их высокой стоимости показывают, что они экономичнее в 3 - 4 раза дешевой лампы накаливания.

Обратите внимание на таблицу.

Но энергосберегающие лампы отличаются от ламп накаливания не только тем, что экономят наши деньги.

- Основные плюсы и минусы использования энергосберегающих ламп.

Плюсы:

- экономия электроэнергии. Лампы накаливания лишь 10% энергии преобразуют в свет, остальные 90% превращаются в тепло.  Энергосберегающая лампа в свет преобразует около 70% потребляемой электроэнергии и тепла выделяется меньше;

- энергосберегающие лампы мало нагреваются, что позволяет использовать их в тканевых абажурах без риска возникновения пожара, а также в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод;

- различный цвет света энергосберегающей лампы по-разному влияет на настроение человека;

- В энергосберегающей лампе нет нити накала, которая перегорает в лампе накаливания. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов и превышает срок использования лампы накаливания в 6-15 раз;

- площадь поверхности энергосберегающей лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Поэтому свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания при этом снижается утомляемость человеческого глаза;

- В старых моделях ламп дневного света частота была на уровне 50 Герц (глаза человека уставали через некоторое время), энергосберегающие лампы излучают свет с частотой, на которую человеческие глаза не реагируют.

Минусы:

- человек может находиться от них на расстоянии не ближе, чем 30 см (ультрафиолетовое излучение может нанести вред людям с чувствительной кожей);

- энергосберегающие лампы не приспособлены к работе при низких температурах (-15-200 С), а при высокой температуре снижается интенсивность их излучения;

- такие лампы "не любят" частого включения и выключения;

- конструкция ламп не позволяет использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня освещенности;

- они требуют специальной утилизации, так как содержат пары ртути;

- энергосберегающие лампы намного дороже ламп накаливания.

Меры предосторожности:

  - Чтобы  избежать механических нагрузок, рекомендуется ввинчивать лампу в патрон или вывинчивать ее, держась за пластиковый цоколь, а не за стеклянную колбу.

  - Не рекомендуется использовать в жилых помещениях энергосберегающие лампы мощностью более 22W, т.к. это может негативно отразиться на людях, чья кожа излишне чувствительна.

  - Их нельзя выбрасывать в мусоропровод или уличные мусорные контейнеры, т.к.  эти лампы наполнены парами ртути.

4. Как выбирать энергосберегающую лампу

К качественным лампам всегда прилагается гарантия.

Если вы выбираете для своей квартиры энергосберегающие лампы, помните - стоит обращать внимание на температуру, цвет и мощность, габаритные размеры, форму лампы, тип цоколя, срок службы лампы. Часто  энергосберегающие лампочки кажутся некомфортными для глаза только потому, что неправильно подобраны к помещению.

■ Холодный белый свет - ярко-белое, голубоватое освещение. Подходит для офисных помещений, кабинетов. А вот в кухне и детской будет вызывать явный дискомфорт, утомляя глаз.
■ Тёплый белый свет наиболее приближенный к стандартной лампе накаливания, нейтральный мягкий свет. Подходит для гостиной и детской комнаты.
■ Тёплый свет - желтоватый, подходит для кухни и спальни. А вот в рабочей зоне будет вызывать раздражение и дискомфорт.

Выводы по теме проекта: Наша гипотеза подтвердилась: энергосберегающие лампы используются не только для экономии денег.

При исследовании  мы выявили положительные и отрицательные свойства таких ламп, рассмотрели меры предосторожности при их использовании и сформулировали принципы выбора лампы для квартиры или дома.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

- Газета «Тамбовский курьер», №49, 2009г;

- «Аргументы и факты», №21, 2009;

- Ресурсы Интернет:

  - www.Vashdom.ru - Энергосберегающие лампы;

  - Энергосберегающая лампа — Википедия.mht;

  - http\\s-economit.ru